## Slide 1: Презентация на тему: «Arduino»
Выполнили ученицы С49134 группы
Бекетовы Алиса и Маргарита

## Slide 2: Что такое Arduino?
Arduino — это небольшая плата с собственным процессором и памятью. На плате также есть пара десятков контактов, к которым можно подключать все возможные компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, роутеры, магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от электричества.

## Slide 3: Назначение контактов
Каждый из выводов Uno может настроен как вход или выход, используя функции pinMode(), analogRead(), digitalWrite(), и digitalRead(). Выводы работают при напряжении 5 В. Каждый вывод имеет нагрузочный резистор (по умолчанию отключен) 20-50к Ом и может пропускать до 40м А. Некоторые выводы имеют особые функции.

## Slide 4: Аналоговые порты
Микроконтроллер в Arduino содержит шестиканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Разрешение преобразователя составляет 10 бит, что позволяет получать значения от 0 до 1023. Основным применением аналоговых входов Ардуино (A0 — A5 в Arduino UNO) является снятие значений с аналоговых датчиков.

## Slide 5: Цифровые порты
Последовательная шина: 0 (RX) и 1 (TX). Выводы используются для получения (RX) и передачи (TX) данных TTL. Данные выводы подключены к соответствующим выводам микросхемы последовательной шины
Внешнее прерывание: 2 и 3. Данные выводы могут быть сконфигурированы на вызов прерывания либо на младшем значении, либо на переднем или заднем фронте, или при изменении значения.
ШИМ: 3, 5, 6, 9, 10, и 11. Любой из выводов обеспечивает ШИМ с разрешением 8 бит.
SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Посредством данных выводов осуществляется связь SPI, для чего используется библиотека SPI.
LED: 13. Встроенный светодиод, подключенный к цифровому выводу 13. Если значение на выводе имеет высокий потенциал, то светодиод горит.

## Slide 6: Движение заряженных частиц
Со школы каждому знакомо понятие электрического тока. Это упорядоченное движение заряженных частиц, а также их взаимодействие. Электрический ток появляется в веществе при наличии в нем свободных заряженных частиц. В различных средах ток создается по разному.
Одной из основных характеристик электричества является - сила тока. Это скалярная, физическая величина равная отношению количества заряда, прошедшего через проводник за определенный промежуток времени, к величине этого времени.
Напряжение - это величина, равная работе по перемещению единицы электрического заряда по проводнику из точки A в точку B.
Сопротивление - это физическая величина, характеризующая способность проводника оказывать сопротивление (препятствовать) прохождению электрического тока. Сопротивление зависит от силы тока, ведь согласно закону Ома, чем выше сопротивление, тем ниже сила тока в проводнике.

## Slide 7: Перечень основных радиоэлементов
Резистор- это элемент электрических цепей, обладающий определенным или переменным значением электрического сопротивления.
Многие резисторы имеют маленькие размеры, основными номиналами для резисторов стали 220 Ом, 1к Ом, 10к Ом.
Диод - это полупроводниковый прибор, пропускающий через себя электрический ток в одну сторону. Анод - это контакт, который подключается к положительному выводу источника питания, а катод - это контакт из которого выходит ток положительного потенциала и далее через элементы схемы попадает на отрицательный электрод источника тока. Ток пропускается только от анода к катоду.
Светодиод - это диод, который при пропуске тока, излучает свет.

## Slide 8: Макетная плата
Макетная плата состоит из пластмассового основания в котором имеется набор токопроводящих пластин. Под цифрой 1 - 2 происходит соединение по сплошной линии. Под цифрой 3 показан пример, по какому принципу соединяется контакты, а именно столбцами, у каждого столбца есть своя нумерация и столбцы не соединены между собой. Под цифрой 4 происходит разрыв контактов, между столбцами 3 и 5

## Slide 9: Источники
https://xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn--p1ai/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/
https://amperka.ru/page/what-is-arduino
https://ppt-online.org/269990
https://robolab.fandom.com/ru/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%E2%84%9602._%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_Arduino